## Slide 1: Capteur de CO2
Nicolas

## Slide 2: SOMMAIRE 01 02 03 04
CONTRAINTES
Présentation du cahier des charges et autres planification
PROJET
Présentation global du projet
PROGRAMMATION
Présentation du programme
QUESTION
Présentation de la question ainsi que conclusion

## Slide 3: CONTRAINTES 01
Présentation du cahier des charges et autres planification

## Slide 4: Pourquoi ?
Pandémie de COVID-19,
+ Taux de CO2 élevé = + De transmission du virus.
Échelle :
400-600ppm > Bon | Air extérieur
600-800 > Moyen | Surveiller le capteur
1200-5000 > Mauvais - Critique | Renouveller l’air

## Slide 5: DIAGRAMME SYSML Classe maternelle

## Slide 6: Écran LCD + capteur de température
Suite à une demande du client, ajout d’un écran + capteur de température

## Slide 7: GANTT

## Slide 8: PROJET 02
Présentation global du projet

## Slide 9: RÉPARTITION 01 02
Boitier
Réalisé par Luk
3 versions réalisées dont 1 imprimée
Batterie
Réalisé par Tristan

## Slide 10: Boitier 3D
Première version du boitier
150x150mm

## Slide 11: Boitier 3D
Première version du boitier
150x150mm

## Slide 12: Boitier 3D
Deuxième version du boitier
100x100mm

## Slide 13: Boitier 3D
Deuxième version du boitier
100x100mm
Support non inclus

## Slide 14: Boitier 3D
Troisième version du boitier
100x135mm
Ouverture pour les capteurs

## Slide 15: Boitier 3D
Deuxième version du boitier
100x135mm
Support inclus

## Slide 16: 96,75€
Prix HT

## Slide 17: Batterie
PS640GB
6V – 4,5Ah
70 x 48 x 102 mm

## Slide 18: Q = 4Ah
Q = I*T = 0,5*8

## Slide 19: A.bat = 10,8h
A.Bat = Ah/I

## Slide 20: Protocole de test
Conditions du test :
    Salle v201 ou en salle B311
    30 personnes
    Durée : 3h
    Fenêtre fermé
    Avec le port du masque
  Le Test :
    Test de résistance du boitier : Une fois le boitier imprimer tester sa résistance en posant dessus des objets de plus en plus lourd avec une limite entre 500g et 1kg.
    Test fonctionnalité du capteur : Laisser le capteur dans une pièce (Avec une classe de 30 élèves) fenêtre fermer jusqu’à ce qu’il s’active puis ouvrir les fenêtre de la pièce pour voir si le capteur se désactive si le capteur ne se désactive pas, alors arrêter le test et apporter des modification sinon répéter l’opération 1 fois mais sans masque.

## Slide 21: PROGRAMME 03
Présentation software du projet

## Slide 22: I2C
1980, Phillips
SDA, SCL & Masse

## Slide 23: PROGRAMME | Head
//Bibliothèques ServoMoteur
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int servo_pin = 8; // Branchement du servo
//Bibliothèques écran LCD
#include "rgb_lcd.h" // inclure la bibliothèque pour l'écran LCD
rgb_lcd lcd; // Création d'un objet lcd, facilitation du programme
//Bibliothèques DHT
#include <DHT.h>
#define branchement 6 // La ligne de données de notre DHT22 sera branchée sur la pin D6 de notre Arduino
#define ref DHT22 // Spécification du type de DHT utilisé (ici, ce sera un DHT22, comme indiqué)
DHT dht(branchement, ref); // Instanciation de la librairie DHT

## Slide 24: PROGRAMME | Setup
void setup() {
//Setup du servomoteur
myservo.attach(servo_pin); //Définition du servo
//Setup du capteur de CO2, sur un port I2C Grove
Serial.begin(115200);
sgp.begin();
delay(200);
//Setup écran LCD
lcd.begin(16, 2); // Détermination nombre : collonnes, lignes
lcd.setRGB(255,229,0); // Configuration couleur écran LCD
lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Capteur de CO2 "); //Première partie du message d'accueil
lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Je demarre... ");//Deuxième partie du message d'accueil
delay(2000);
//Setup DHT22 (Température)
dht.begin();
}

## Slide 25: PROGRAMME | Loop | <800ppm
if (sgp.eCO2 < 800) {
lcd.setRGB(0,255,0);
sgp.IAQmeasure(); // Première mesure
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("CO2 ");lcd.setCursor(5,0);lcd.print(sgp.eCO2);lcd.print(" ppm");//Affichage taux de CO2 sur le LCD
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("Temp");lcd.setCursor(6,1);lcd.print((float)dht.readTemperature());lcd.print(" c");// Affichage température sur le LCD
delay(1000);
lcd.clear();

## Slide 26: PROGRAMME | Loop | >800ppm
//Si taux supérieur de CO2
else {
lcd.setRGB(255,0,0);
myservo.write(180); // Action du servo
delay(15); // Délais servo
sgp.IAQmeasure(); lcd.setCursor(1,0);lcd.print("CO2");lcd.setCursor(5,0);lcd.print(sgp.eCO2);
lcd.print(" ppm"); //Affichage taux de CO2 sur le LCD
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("Temp");lcd.setCursor(6,1);
lcd.print((float)dht.readTemperature());lcd.print("c");
lcd.clear(); // Affichage température sur le LCD
delay(1000);
}

## Slide 27: QUESTION 04
Question problématisée

## Slide 28: Comment rendre notre produit plus compétitif ?

## Slide 29: AXES POSSIBLE 01 02
Composants
Changement des composants
Production
Commande en gros

## Slide 30: Arduino Nano
Prends peu de place, prix avantageux
Prix : 12,04€ HT

## Slide 31: Capteur | LM35
Prix très avantageu, connectique relativement simple
Prix : 0,42€ HT

## Slide 32: Merci !
Avez-vous des question ?
contact@qualit-air.fr
09.54.78.65.12
www.qualit-air.fr